## Slide 1: 임베디드 시스템 설계 및 실험
8주차 실험 실습
4조 예비발표
강민진 박기태 이승윤 하태승

## Slide 2: 목차
블루투스 통신이란 ?
FB755AC
실험 과정 – 납땜 및 연결

## Slide 3: 블루투스
* 블루투스 목표
- 단거리, 저전력, 높은 신뢰성, 저비용 무선통신
네트워크 구성
Master/Slave 형태의 관계로 구성되며, 한 대의 블루투스 장치에 동시 접속이 가능한 최대 장치의 수는 7 이다.
사용 주파수
허가 없이 사용가능한 ISM(Industrial, Scientific, Medical) 대역 사용

## Slide 4: 블루투스 동작
Master가 주변의 Slave를 찾으면(1. Inquiry), Slave는 자신의 정보를 Master에게 송신(2. Inquiry Response)한다.
Slave의 정보가 Master와 일치하면 연결이 이루어 지며, 데이터 전송이 가능하게 된다.
Slave 끼리는 통신이 불가능하다.

## Slide 5: 블루투스 프로파일
블루투스 프로파일 : 가능한 응용프로그램 정의, 블루투스 장치가 다른 블루투스 장치와 통신하는데 사용하는 일반적인 특성 규정
기본적으로
다른 프로파일에 대한 종속성
제안된 유저 인터페이스 형식
블루투스 프로토콜 스택 부분, 각 프로파일은 스택의 각 레이어에서 특정 옵션 및 매개변수를 사용하며, 서비스 레코드를 포함할 수 있다.

## Slide 6: SPP
직렬 포트 프로파일 (Serial Port Profile : SPP)는 가상 시리얼 포트를 설정하고 두 개의 Bluetooth 지원 장치 간에 연결하는 방법을 정의
SPP는 두가지의 역할로 정의된다. Device A (Client) : (Device B로) 연결을 요청하는 역할(주도권을 가짐) Device B (Server) : 연결 주도권을 가진 디바이스(Device A)가 접속되길 기다리는 역할

## Slide 7: SSID 와 UUID
SSID(Service Set Identifier) : Wi-Fi Network 이름으로, 주변 장치에서 무선 라우터를 식별할 수 있도록 무선 라우터가 Broadcasting 하는 이름이다.
UUID(Universally Unique Identifier) : 128비트의 숫자들을 조합한다. 범용적으로 사용할 수 있는 고유의 ID를 사용하기 위하여 생성되며, 그렇기 때문에 128bits 의 Hex 조합은 Unique 하여야 한다. Bluetooth 에서는 device가 제공하는 service 를 검색하여 각 service 마다 UUID 를 부여하는 등 많은 부분에서 사용된다.

## Slide 8: FB755AC
Firmtech 에서 나온 제품으로 최대 7대 까지 Slave를 잡을 수 있으며, 최대 100m 까지 인식 가능
12 Pin Header Type으로 되어 제품에 쉽게 적용 가능
AT 명령어를 이용하여 FB755AD 제어 가능
노트북, 스마트폰, PDA 등의 스마트 장치들과 연결 및 통신 가능

## Slide 9
Status
블루투스 모듈의 상태 표시.
연결 대기 및 연결 시도, 주변의 장치 검색 시 LOW, HIGH 반복
CTS/RTS/DSR/DTR PIN
- 흐름제어를 사용하지 않을 시에는 연결하지 않아도 동작에 영향을 주지 않는다.
CONFIG_SELECT PIN
- 블루투스 설정 가능

## Slide 10
1 : 1 통신
1 : N 통신

## Slide 11: AT 명령어
거의 모든 모뎀에 대응하고 있는 모뎀 제어 명령어이다.
Bluetooth 모듈이 모바일에서 검색 및 연결을 대기 하기 위해서는 AT command 를 사용 해야 한다.

## Slide 12: 주요 AT 명령어
AT : Host와 BT의 연결 여부 확인
AT+RST : 모듈 리셋 명령
ATO : 명령어 대기 상태로 전환
ATOn : master를 명령어 대기 상태로 전환
ATH : 연결 상태 해지
ATDxxxx(12) : 12자리 주소를 입력하여 직접 연결
AT+BTSCAN : BT가 검색 및 연결 대기 상태로 전환
AT+BTINQ? : 모듈 주변의 연결 가능한 모든 장치를 검색

## Slide 13: Configuration Menu
0. Device Name: 최대 12문자
1. Pin code: 두 BT device의 pin code가 동일해야 함.
2. Device Address: 마지막에 연결된 BT device의 MAC address. Default는 000000000000
3. Connection Mode: 기본값 mode4 (명령어 대기상태)
4. Parameter
5. UART Config: baud rate, data bit, parity bit, stop bit
6. Role : (Slave, Master)
7. Operation Mode : (OP_MODE0~2)

## Slide 14: Operation Mode
OP_MODE0 은 1:1 통신 전용
OP_MODE1 은 Slave가 다수의 Master에서 오는 모든 데이터를 처리하며, 주기적으로 들어오는 데이터 처리에 유용하나, 시간과 데이터 양에 제한이 있다.
OP_MODE2는 Slave에 의해서 RX, TX Stream 구간이 형성 되기 때문에 시간과 데이터 양에 제약을 받지 않으며, 특정 Master와의 양방향 대용량 통신에 적합함

## Slide 15: 블루투스 연결
보드와 컴퓨터는 USART1 사용하여 통신
보드와 블루투스 모듈은 USART2 사용하여 통신
암 소켓을 만능기판에 납땜하고 그 위에 블루투스 장착

## Slide 16: 스마트폰과 블루투스 연결
스마트폰 부분이 Master가 되고 블루투스 모듈이 Slave
0) 블루투스(USART2)로 통신하도록 코드 작성
1) Putty에서 점프선 접촉 후 부팅 Conf 설정 창
2) Device name과 pincode 설정
3) CNT_MODE4 SLAVE 설정
4) 보드를 껐다 켰을때 BTWIN Slave mode start라 뜨면
5) AT+BTSCAN(BT가 검색 및 연결 대기 상태로 전환) 커맨드 입력 후 스마트폰과 블루투스 연결

## Slide 17: 블루투스 납땜
1) vcc, Gnd 보드의 3.3V와 GND 연결
2) 1번 핀(STATUS), 6번 핀(DCD)는 저항과 LED 연결(긴 쪽이+)
3) 8번 핀(TXD), 9번 핀(RXD) 는 보드의 RX와 TX에 연결(교차)
4) 5번 핀(CONFIG SELECT) 는 점프케이블을 통해 3.3V에 연결
기계적 고정, 전기적 연결, 다른 외부 영향을 받지 않도록 밀폐하기 위해서 납땜

## Slide 18: 납땜하실 때..
잘못된 예
잘된 예
      선을 팽팽하게 해주세요
선을 느슨하게 X
사선으로 X